专注RFID智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

- 本手册适用于以下型号产品：DR-B型桌面读取平台；

- 本手册提供了产品介绍、应用场景、功能参数等，可供使用人员阅读使用；

- 因为本公司产品不断升级改进，如有变动，恕不另行通知；

- 本手册版权归本公司所有，未经授权不得抄袭或传播；

目录

一、 使用须知	5

工作环境	5

安全及防护措施	5

二、 概述	5

2.1产品介绍	5

2.2产品特点	6

2.3产品参数	6

2.4产品构造	7

2.5外观尺寸：	7

三、 配置说明	8

3.1、超高频RFID组成	8

3.2、硬件通讯的组成（标配）	8

3.3、配置清单：	8

四、 一般故障排查	8

4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常	8

4.2、模块通讯不上	8

4.3、RFID存在漏读情况	9

五、 运输及存放：	9

5.1、运输要求：	9

5.2、存放要求：	9

六、 技术支持及售后联系方式：	9

## 使用须知

## 工作环境

本产品适用于办公室、档案室、图书馆等室内使用场景，要求环境有市电（220V）及网络覆盖，无雨水及扬尘环境下使用。

安全及防护措施

- 设备到货，检查外包有无破损，如有破损应当面与物流人员核对及拍照，以便后续赔付等事宜；

- 设备拆箱，当心包装划伤、砸倒；

- 设备搬运，可使用设备自带的脚轮进行搬运，或使用地牛，液压叉车等辅助工具搬运；

- 设备停用时，需关机后切断电源；

- 设备使用时需脚杯固定，禁止倚靠、推拉，谨防砸伤；

- 设备门板为碳钢板材，禁止重力或尖锐物品撞击；

- 除售后维护人员外，禁止其他人员打开维护门板；

- 设备应保持清洁，良好通风环境下使用；

- 设备周围不应有大型磁场、磁信号等，防止设备受到磁信号干扰，影响使用；

# 概述

## 2.1产品介绍

RFID桌面读取平台，是基于RFID图书、档案、商场、超市以及智慧门店解决方案中衍生出的一款高性能的RFID设备，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，主要应用RFID标签的读写操作，同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。符合ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，支持DHCP等众多网络协议，适用密集型阅读模式;

桌面读取平台，是针对标签管理员日常工作的设备，他主要协助标签管理员完成：物品借阅、物品归还、标签注册、证件注册、层架标注册、物品查询、借还统计、借还查询、注册统计、日志查询等功能；设备可以用于标签转换。桌面读取平台完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。

桌面读写平台，采用串口通讯方式，搭配电脑做馆员工作站可做标签录入及读取使用，外形美观，一体式铝合金框架 ，坚固耐用。设备读写性能稳定，单次可读取12本书以上。读取范围可控，有效防止串写、串读的情况发生。

## 2.2产品特点

- 采用串口接口方便快捷

- 先进的标签碰撞处理算法，高识读率；

- 稳定写入，端口最大输出33dBm，写入成功率高，设备性能稳定；

- 支持标签密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持RSSI:可感知信号强度 ；

- 采用近场天线，有效读取范围控制在30cm以内，写入范围控制在10cm以内；

- 开发便捷：提供C#以及Java开发资料。

## 2.3产品参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | DR-B |
| 性能参数 |
| 频段范围 | 840~960 MHz |
| 空口协议 | ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B |
| 响应速度 | ≥40个标签/秒 |
| 读取模式 | 支持密集读取 |
| 阅读范围半径 | 300mm |
| 读取距离 | 0-30cm |
| 内置天线极化方式 | 圆极化 |
| 输出功率 | 0~33 dBm |
| 物理参数 |
| 外观尺寸 | 278*370*26mm |
| 外壳材质 | 高硬度铝型材外框、优质碳钢板及钢化玻璃 |
| 重量 | 4.5kg |
| 操作环境 |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |
| 储存温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | ＜95%（+25℃） |

## 2.4产品构造

## 2.5外观尺寸：

# 配置说明

## 3.1、超高频RFID组成

超高频RFID是由单端口读写器、圆极化天线组成，对粘贴有RFID标签的物品进行读取识别。

打开测试软件，点击：

## 3.2、硬件通讯的组成（标配）

由读写器、天线组成；

## 3.3、配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面读取平台 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源适配器 | 块 | 1 |  |
| 3 | 串口线 | 根 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 5 | 用户手册等资料 | 套 | 1 |  |

# 一般故障排查

正常使用情况下，桌面读取平台都能长期稳定工作，因元器件失效导致的系统故障情况较少。大多数情况下都是由于使用不当、电源未插好、搬运途中颠簸导致连接线头松动、通讯接口占用导致数据堵塞、RFID配置随意变更读取模式及功率大小导致漏读等情况。因此在没有找到故障原因之前，不能随意改变系统的设置和参数，因为设备在出厂时各项指标均调试在最佳状态，在没有相关测试仪器或技术指导的情况下，如随意调试，将会对故障的判断和排除造成更大的困难。

## 4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常

- 设备背部的开关电源是否亮灯；

- 供电的电压电流是否稳定，有无短路等情况；

## 4.2、模块通讯不上

  - 检查设备管理器，看驱动是否正常；

  - 检查通讯接口是否连接正确；

## 4.3、RFID存在漏读情况

- 应以实际测试环境为准，可能存在标签信号弱、读写器功率模式变更、物品对RFID信号有干扰等因素导致；

注：当出现以上问题及其他问题无法解决时，请及时于我司技术人员联系。

# 运输及存放：

## 5.1、运输要求：

桌面读取平台需要打包运输时，应把附件（通讯线、钥匙等）取下单独包装，将桌面读取平台置于纸箱内固定，并箱内填满足够的缓冲物（珍珠棉）；

## 5.2、存放要求：

应置于室内常温通风环境下存放；

# 技术支持及售后联系方式：

深圳市斯科信息技术有限公司

公司地址：深圳市光明区木墩村双明大道云智科园B2栋16层斯科信息

固话：0755-21380173

公司网址：http://www.cykeo.com/

# Text boxes

超高频RFID桌面读写平台

UHF RFID Desktop Reader

5mm钢化玻璃

铝型材边框

GPIO

串口RS232

网口RJ45

读写感应区

DC12V/3A