专注RFID智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

- 本手册适用于以下型号产品：VD-B型自助借还一体机；

- 本手册提供了产品介绍、应用场景、功能参数等，可供使用人员阅读使用；

- 因为本公司产品不断升级改进，如有变动，恕不另行通知；

- 本手册版权归本公司所有，未经授权不得抄袭或传播；

目录

一、 使用须知	5

工作环境	5

安全及防护措施	5

二、 概述	5

2.1产品介绍	5

2.2产品特点	6

2.3产品参数	6

2.4产品构造	8

2.5外观尺寸：	8

三、 配置说明	8

3.1、超高频RFID组成	9

3.2、硬件通讯的组成（标配）	9

3.3、配置清单：	9

四、 一般故障排查	9

4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常	9

4.2、工控主板与各组成模块通讯不上	10

4.3、RFID存在漏读情况	10

五、 运输及存放：	10

5.1、运输要求：	10

5.2、存放要求：	10

六、 技术支持及售后联系方式：	10

## 使用须知

## 工作环境

本产品适用于办公室、档案室、图书馆等室内使用场景，要求环境有市电（220V）及网络覆盖，无雨水及扬尘环境下使用。

安全及防护措施

- 设备到货，检查外包有无破损，如有破损应当面与物流人员核对及拍照，以便后续赔付等事宜；

- 设备拆箱，当心包装划伤、砸倒；

- 设备搬运，可使用设备自带的脚轮进行搬运，或使用地牛，液压叉车等辅助工具搬运；

- 设备停用时，需关机后切断电源；

- 设备使用时需脚杯固定，禁止倚靠、推拉，谨防砸伤；

- 设备门板为碳钢板材，禁止重力或尖锐物品撞击；

- 除售后维护人员外，禁止其他人员打开维护门板；

- 设备应保持清洁，良好通风环境下使用；

- 设备周围不应有大型磁场、磁信号等，防止设备受到磁信号干扰，影响使用；

# 概述

## 2.1产品介绍

自助借还一体机提供便捷的操作模式，使读者能够自行完成图书借还操作,具有图形化的友好操作界面，支持中英文语言切换的系统,能支持多本图书同时操作，使流程更加简化高效,提升图书馆读者服务品质降低图书管理员的劳动强度。

自助借还一体机突破了原有图书的人工登记、查询、盘点等传统人工管理，采用RFID智能识别技术，对粘贴有RFID标签的文献物品进行非接触式的识别，实现了 安全保障，追责到人：可实现安全管控，图书进出有记录，有迹可寻，可通过多种身份识别权限来确认身份。同时设备还具有人机交流操作简便，互动感强、性能稳定等优点。

## 2.2产品特点

- 设备可选配多重授权登录方式，能准确记录借阅人的信息，责任到人，确保图书完好性

- 人机交互强，设备配有21.5寸电容触摸操作屏，可做指引操作；

- RFID识别速度快，准确率高。

- 可集成多重通讯方式：RJ45、WiFi、4G等；

- 可兼容现有图书管理系统、实现无缝链接

- 可实现自无人化借还，减少管理员手动登记的麻烦流程，提高图书流通速率；

## 2.3产品参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | VD-B |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Windows (可选配安卓） |
| 工控配置 | I5，4GRAM, 128G SSD（RK3399, 4G+16G） |
| 识别方式 | 射频识别（超高频RFID） |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 1612mm*550mm*450mm |
| 屏幕 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 屏比 | 16:9 |
| 图书读取数量 | ≤10本 |
| 通讯接口 | 网口 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 超高频RFID |
| 频率范围 | 840MHz-960MHz |
| 射频协议标准 | ISO 18000-6C（EPC C1 G2） |
| RFID主芯片 | Impinj R2000 |
| 识别权限，选配功能 |
| 高频刷卡 | 标配 |
| 二维码 | 选配 |
| 人脸识别 | 选配 |
| Wifi | 选配 |
| 电源 |
| 供电输入 | AC220V |
| 操作环境 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH |

## 2.4产品构造

## 2.5外观尺寸：

# 配置说明

## 3.1、超高频RFID组成

超高频RFID是由4端口读写器、圆极化天线组成，对粘贴有RFID标签的物品进行读取识别。

打开测试软件，点击：

## 3.2、硬件通讯的组成（标配）

由工控主板、读写器、工卡读头组成；

## 3.3、配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标配/选配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还一体机 | 台 | 1 | 标配 | 主体机壳 |
| 2 | 超高频RFID组件 | 套 | 1 | 选配 | 含天线、读写器 |
| 3 | 工控机 | 套 | 1 | 标配 | I5,4G运行,128G固态 |
| 4 | 显示屏 | 套 | 1 | 标配 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 5 | 高频卡识别 | 套 | 1 | 标配 | 支持14443A |
| 6 | 附件清单 | 套 | 1 | 标配 | 钥匙、国标电源线、合格证、保修卡 |

# 一般故障排查

正常使用情况下，自助借还一体机都能长期稳定工作，因元器件失效导致的系统故障情况较少。大多数情况下都是由于使用不当、电源未插好、搬运途中颠簸导致连接线头松动、通讯接口占用导致数据堵塞、RFID配置随意变更读取模式及功率大小导致漏读等情况。因此在没有找到故障原因之前，不能随意改变系统的设置和参数，因为设备在出厂时各项指标均调试在最佳状态，在没有相关测试仪器或技术指导的情况下，如随意调试，将会对故障的判断和排除造成更大的困难。

## 4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常

- 设备背部的开关电源是否亮灯；

- 供电的电压电流是否稳定，有无短路等情况；

## 4.2、工控主板与各组成模块通讯不上

  - 检查设备管理器，看驱动是否正常；

  - 检查通讯接口是否连接正确；

  - 检查维护门内，模组的通讯连接线是否松动；

## 4.3、RFID存在漏读情况

- 应以实际测试环境为准，可能存在标签信号弱、读写器功率模式变更、物品对RFID信号有干扰等因素导致；

注：当出现以上问题及其他问题无法解决时，请及时于我司技术人员联系。

# 运输及存放：

## 5.1、运输要求：

自助借还一体机需要打包运输时，应把附件（通讯线、钥匙等）取下单独包装，将设备置于木箱内固定，并箱内填满足够的缓冲物（珍珠棉）；

## 5.2、存放要求：

应置于室内常温通风环境下存放；

# 技术支持及售后联系方式：

深圳市斯科信息技术有限公司

公司地址：深圳市光明区木墩村双明大道云智科园B2栋16层斯科信息

固话：0755-21380173

公司网址：http://www.cykeo.com/

# Text boxes

自助借还一体机规格书

RFID Book Kiosk

人脸识别摄像头

身份证、读者证感应

一、二维码扫描

借还触控操作显示屏

图书感应区