专注RFID智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

- 本手册适用于以下型号产品：IC-SHE型升降盘点车；

- 本手册提供了产品介绍、应用场景、功能参数等，可供使用人员阅读使用；

- 因为本公司产品不断升级改进，如有变动，恕不另行通知；

- 本手册版权归本公司所有，未经授权不得抄袭或传播；

目录

一、 使用须知	5

工作环境	5

安全及防护措施	5

二、 概述	5

2.1产品介绍	5

2.2产品特点	6

2.3产品参数	6

2.4产品构造	7

2.5外观尺寸：	9

三、 配置说明	9

3.1、超高频RFID组成	9

3.2、硬件通讯的组成（标配）	9

3.3、配置清单：	10

四、 一般故障排查	10

4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常	10

4.2、工控主板与各组成模块通讯不上	10

4.3、RFID存在漏读情况	10

五、 运输及存放：	10

5.1、运输要求：	11

5.2、存放要求：	11

六、 技术支持及售后联系方式：	11

## 使用须知

## 工作环境

本产品适用于办公室、档案室、图书馆等室内使用场景，要求环境有市电（220V）及网络覆盖，无雨水及扬尘环境下使用。

安全及防护措施

- 设备到货，检查外包有无破损，如有破损应当面与物流人员核对及拍照，以便后续赔付等事宜；

- 设备拆箱，当心包装划伤、砸倒；

- 设备搬运，可使用设备自带的脚轮进行搬运，或使用地牛，液压叉车等辅助工具搬运；

- 设备停用时，需关机后切断电源；

- 设备使用时需脚杯固定，禁止倚靠、推拉，谨防砸伤；

- 设备门板为碳钢板材，禁止重力或尖锐物品撞击；

- 除售后维护人员外，禁止其他人员打开维护门板；

- 设备应保持清洁，良好通风环境下使用；

- 设备周围不应有大型磁场、磁信号等，防止设备受到磁信号干扰，影响使用；

# 概述

## 2.1产品介绍

电动升降型智能移动盘点车工作于840MHz～960MHz频段，设备采用PLC编程器对升降电机进行控制，独有的天线电动升降功能（最高可升至2.2米左右），加上双天线的一体化设计，有效覆盖盘点车路径范围，从而完成对物品、资料的数据采集、盘点、架位数据整理、上下架和查找等工作，配备桌面式读取平台，在有限的人力资源条件下，提高了工作效率和降低了劳动强度，从而更加便捷高效。

电动升降型智能移动盘点车,以RFID电子标签为流通管理介质，以单面层架的一层作为基本的管理单元，通过架标与层标，构筑基于数字化的智能资料管理环境，从而实现物品、资料的入库、架位变更、层位变更、文件追溯和文献清点等工作，实现数据的图形化、精确化、实时化和高效率。系统具有操作界面友好、数据处理能力强等特点。。

## 2.2产品特点

- 设备可选配多重授权登录方式，能准确记录借阅人的信息，责任到人，确保图书完好性

- 人机交互强，设备配有21.5寸电容触摸操作屏，可做指引操作；

- RFID识别速度快，准确率高。

- 可集成多重通讯方式：RJ45、WiFi、4G等；

- 可兼容现有图书管理系统、实现无缝链接 ；

- 可自动盘点，数据采集，上下架查找，摆脱人工清点，更快捷，准确率更高；

- 可脱离网络能独立工作；

- 带天线升降功能，可对较高的货架，仓库等进行盘点，减少局限性。

## 2.3产品参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | IC-SHE |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Windows (可选配安卓） |
| 工控配置 | I5，4GRAM, 128G SSD（RK3399, 4G+16G） |
| 识别方式 | 射频识别（超高频RFID） |
| 手持天线 | 外接连接式 |
| 手持天线功率 | 0-33db可调节 |
| 手持天线读取方式 | 红外触发读取 |
| 手持天线触发距离 | 5CM |
| 设备升降行程 | 设备升降行程：1米，升至最高时整体高度2.2米左右 |
| 电机步距精度 | 电机步距精度：5% |
| 电机径向/轴向负载 | 450g |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 1399mm*530mm*854mm |
| 屏幕 | 21.5寸电容触摸屏 分辨率1920:1080屏比 16:9 |
| 通讯接口 | 网口 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 超高频RFID |
| 频率范围 | 840MHz-960MHz |
| 射频协议标准 | ISO 18000-6C（EPC C1 G2） |
| RFID主芯片 | Impinj R2000 |
| 电源 |
| 供电输入 | AC220V |
| 额定功率 | ≤150W |
| 整机续航时间 | 整机续航时间：大于4小时（整机满载工作状态） |
| 整机充电时间 | 整机充电时间：小于6小时 |
| 充电电压 | 充电电压：DC19V/9.47A |
| 充电最大功耗 | 充电最大功耗：200±10W |

## 2.4产品构造

## 2.5外观尺寸：

# 配置说明

## 3.1、超高频RFID组成

超高频RFID是由4端口读写器、圆极化天线组成，对粘贴有RFID标签的物品进行读取识别。

打开测试软件，点击：

## 3.2、硬件通讯的组成（标配）

由工控主板、读写器、组成；

## 3.3、配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标配/选配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降盘点车 | 台 | 1 | 标配 | 主体机壳 |
| 2 | 超高频RFID组件 | 套 | 1 |  | 含天线、读写器 |
| 3 | 工控机 | 套 | 1 | 标配 | I5,4G运行,128G固态 |
| 4 | 显示屏 | 套 | 1 | 标配 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 5 | 手持天线 |  | 1 | 标配 |  |
| 6 | 人脸识别摄像头 | 套 | 1 | 选配 | 人脸识别时使用 |
| 7 | 桌面感应区域 | 套 | 1 | 选配 | 对标签数据的状态及改写 |

# 一般故障排查

正常使用情况下，升降盘点车都能长期稳定工作，因元器件失效导致的系统故障情况较少。大多数情况下都是由于使用不当、电源未插好、搬运途中颠簸导致连接线头松动、通讯接口占用导致数据堵塞、RFID配置随意变更读取模式及功率大小导致漏读等情况。因此在没有找到故障原因之前，不能随意改变系统的设置和参数，因为设备在出厂时各项指标均调试在最佳状态，在没有相关测试仪器或技术指导的情况下，如随意调试，将会对故障的判断和排除造成更大的困难。

## 4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常

- 设备背部的开关电源是否亮灯；

- 供电的电压电流是否稳定，有无短路等情况；

## 4.2、工控主板与各组成模块通讯不上

  - 检查设备管理器，看驱动是否正常；

  - 检查通讯接口是否连接正确；

  - 检查维护门内，模组的通讯连接线是否松动；

## 4.3、RFID存在漏读情况

- 应以实际测试环境为准，可能存在标签信号弱、读写器功率模式变更、物品对RFID信号有干扰等因素导致；

注：当出现以上问题及其他问题无法解决时，请及时于我司技术人员联系。

# 运输及存放：

## 5.1、运输要求：

升降盘点车需要打包运输时，应把附件（通讯线、钥匙等）取下单独包装，将设备置于木箱内固定，并箱内填满足够的缓冲物（珍珠棉）；

## 5.2、存放要求：

应置于室内常温通风环境下存放；

# 技术支持及售后联系方式：

深圳市斯科信息技术有限公司

公司地址：深圳市光明区木墩村双明大道云智科园B2栋16层斯科信息

固话：0755-21380173

公司网址：http://www.cykeo.com/

# Text boxes

升降式盘点车规格书

UHF RFID Inventory-taking Cart

无线WIFI.

升降式天线

设备维护门

资料放置框

操作感应区

手持盘点天线

电量显示灯

升降操作台

21.5寸电容触摸屏