专注RFID智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

- 本手册适用于以下型号产品：CA-BF型超高频智能文件柜；

- 本手册提供了产品介绍、应用场景、功能参数等，可供使用人员阅读使用；

- 因为本公司产品不断升级改进，如有变动，恕不另行通知；

本手册版权归本公司所有，未经授权不得抄袭或传播；

目录

一、使用须知	3

工作环境	3

安全及防护措施	3

二、概述	3

2.1产品介绍	3

2.2产品特点	4

2.3产品参数	5

2.4产品构造	6

2.5外观尺寸：	7

三、配置说明	7

3.1、超高频RFID组成	7

3.2、硬件通讯的组成（标配）	8

3.3配置清单	8

四、一般故障排查	8

4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常	9

4.2、工控主板与各组成模块通讯不上	9

4.3、RFID存在漏读情况	9

4.4、电子锁无信号反馈	9

五、运输及存放	9

5.1、运输要求：	9

5.2、存放要求：	10

六、技术支持及售后联系方式：	10

# 一、使用须知

## 工作环境

本产品适用于办公室、档案室、文件库房等室内使用场景，要求环境有市电（220V）及网络覆盖，无雨水及扬尘环境下使用。

安全及防护措施

- 设备到货，检查外包有无破损，如有破损应当面与物流人员核对及拍照，以便后续赔付等事宜；

- 设备拆箱，当心包装划伤、砸倒；

- 设备搬运，可使用设备自带的脚轮进行搬运，或使用地牛，液压叉车等辅助工具搬运；

- 设备停用时，需关机后切断电源；

- 设备使用时需脚杯固定，禁止倚靠、推拉，谨防砸伤；

- 设备门板为碳钢板材，禁止重力或尖锐物品撞击；

- 除售后维护人员外，禁止其他人员打开维护门板；

- 设备应保持清洁，良好通风环境下使用；

- 设备周围不应有大型磁场、磁信号等，防止设备受到磁信号干扰，影响使用；

# 二、概述

## 2.1产品介绍

RFID智能档案柜是一款符合ISO/IEC 18000-6C国家标准协议的文件柜，，实现了对档案（文献）资料的定位管理、 智能存取、智能盘存、在线监控、信息识别等功能。使档案文件的出入库管理更加安全、精准、便捷，有效提高了档案的管理效率和管理质量。

RFID智能档案柜突破了原有档案文件的人工登记、查询、盘点等传统人工管理，采用RFID智能识别技术，对粘贴有RFID标签的文献物品进行非接触式的识别，实现了档案文件的实时在位、档案数据的实时同步、无人看管、24小时运行，有效提高档案管理的效率及存取的可靠性。同时设备还具有人机交流操作简便，互动感强、性能稳定等优点。

智能档案柜可应用于各类政府机关、事业单位、企业等，以及各类卷宗文件、保密文件中转管理等。

## 2.2产品特点

- 设备可选配多重授权登录方式，如：人脸识别（双目）、身份证识别、员工工卡识别等

- 人机交互强，设备配有10.1寸电容触摸操作屏，可做指引操作；

- 设备带有脚杯脚轮，方便搬运及固定存放；

- 整机内部存放空间大，具有12格口存放容量，以牛皮纸档案袋为例，单格口可存放130份文件袋/格；

- 可集成语言播报、电控锁功能

- 可选配存放多种类物品，例：钥匙、光盘、证件、硬盘、笔记本、手持终端等物品；

- 设备维护方便，操作简单，具备应急开关门、维护门；

- RFID识别速度快，准确率高。以单柜口存放130份文件为例，盘点时间：≤2S；

- 整机无串读，可实现格口与格口、整柜与整柜之间RFID信号不串读；

- 可集成多重通讯方式：RJ45、WiFi、4G等；

- 可实现主副柜级联控制；

- 柜门开关顺畅，反应时间快；

- 可选配增加监控摄像头，实时监控；

- 支持二次开发，提供SDK等开发资料。

## 2.3产品参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | CA-BF |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Windows7系统 (可选配安卓） |
| 工控配置 | I5,4G, 128G SSD（安卓RK3399, 4G+16G） |
| RFID | 射频识别（超高频） |
| 读取时间 | 0-15秒 |
| 工卡（员工卡）识别 | 14443A协议 |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 1861mm*1300mm*410mm |
| 内部格口尺寸（高*宽*深） | 384mm*502mm*266mm |
| 整机供电 | AC220V,50HZ |
| 整机功率 | ≤80W |
| 整机通讯 | RJ45 |
| 单格口容量 | 130-150份档案袋（根据实际档案厚度） |
| 整机材质 | 优质碳钢板+PMMA |
| 屏幕尺寸 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 分辨率 | 1920:1080 |
| 整机柜门 | 4层6格 |
| 语言播报 | 支持 |
| 环境参数 |
| 工作环境 | 室内环境，-20℃~75℃ |
| 整机安装 | 落地安装 |
| 应急开关门/维护门 | 支持应急开关门及维护门 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| RFID |
| 频率范围 | 840MHz-960MHz（可调频） |
| 射频协议标准 | ISO 18000-6C（EPC C1 G2） |
| 功率调节 | 支持0-33db调节 |
| 读取模式 | 支持密集、快速等多重模式 |
| 天线极化方式 | 圆极化 |
| 天线增益 | 9DBi |
| 登录识别权限（可选） |
| 工卡识别 | 标配 |
| 指纹模块 | 选配 |
| 人脸识别 | 选配 |
| 身份证识别 | 选配 |

## 2.4产品构造

## 2.5外观尺寸：

# 三、配置说明

## 3.1、超高频RFID组成

超高频RFID是由16端口读写器、圆极化天线组成，通讯接口：RS232.具备功能：对粘贴有RFID标签的物品进行读取识别。

打开测试软件，点击：

## 3.2、硬件通讯的组成（标配）

由工控主板、12路锁控板、读写器、工卡读头组成；

## 3.3配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 标配/选配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能档案柜（主机/副机） | 台 | 1 | 标配 | 主体机柜，含脚杯脚轮 |
| 2 | 超高频RFID组件 | 套 | 1 | 标配 | 含天线、读写器 |
| 3 | 工控机 | 套 | 1 | 标配 | I5,4G运行,128G固态或安卓3399 |
| 4 | 显示屏 | 套 | 1 | 标配 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 5 | 工卡感应 | 套 | 1 | 标配 | 支持14443A |
| 6 | 附件清单 | 套 | 1 | 标配 | 钥匙、国标电源线、合格证、保修卡 |

# 四、一般故障排查

正常使用情况下，智能档案柜都能长期稳定工作，因元器件失效导致的系统故障情况较少。大多数情况下都是由于使用不当、电源未插好、搬运途中颠簸导致连接线头松动、通讯接口占用导致数据堵塞、RFID配置随意变更读取模式及功率大小导致漏读等情况。因此在没有找到故障原因之前，不能随意改变系统的设置和参数，因为设备在出厂时各项指标均调试在最佳状态，在没有相关测试仪器或技术指导的情况下，如随意调试，将会对故障的判断和排除造成更大的困难。

## 4.1、发现系统无法启动时，应检查供电电源是否正常

- 设备顶部的开关电源是否亮灯；

- 供电的电压电流是否稳定，有无短路等情况；

## 4.2、工控主板与各组成模块通讯不上

  - 检查设备管理器，看驱动是否正常；

  - 检查通讯接口是否连接正确；

  - 检查维护门内，模组的通讯连接线是否松动；

## 4.3、RFID存在漏读情况

- 应以实际测试环境为准，可能存在标签信号弱、读写器功率模式变更、存放物品的物品对RFID信号有干扰等因素导致；

## 4.4、电子锁无信号反馈

  - 检查柜门（锁钩）关门是否关到位；

  - 检查柜机顶端维护门内，锁控制板通讯线是否松动导致；

注：当出现以上问题及其他问题无法解决时，请及时于我司技术人员联系。

# 五、运输及存放

## 5.1、运输要求：

智能档案柜需要打包运输时，应把附件（通讯线、钥匙等）取下单独包装，将智能文件柜置于木箱内固定，并箱内填满足够的缓冲物（珍珠棉）；

## 5.2、存放要求：

应置于室内常温通风环境下存放；

# 六、技术支持及售后联系方式：

深圳市斯科信息技术有限公司

公司地址：深圳市光明区木墩村双明大道云智科园B2栋16层斯科信息

固话：0755-21380173

公司网址：http://www.cykeo.com/

# Text boxes

RFID智能档案柜规格书

UHF RFID Document Cabinet

灯板，可丝印文字

脚杯、脚轮

指纹识别区（选配）

21.5寸电容触摸屏

人脸识别摄像头

监控摄像头

身份证（选配）、读者证感应区

门板

喇叭