专注RFID智能终端设备研发和制造                                          潜心研发、精心制造、悉心服务

- 产品介绍

图书分拣线，可选高频或者超高频频段，设备可配合24小时还书机使用，使归还的图书自动分拣到其对应类别的还书箱里，实现图书自动归类功能分拣速度可达1200本/小时以上，极大的节省了人工。产品为模块化设计，基本模块为一入三出，模块可随意进行拼接，每增加一个模块，分拣口相应增加两个。

二、产品特点

1. 结构设计简单、动作可靠、不需经常维护

2. 独立控制，只需接收分拣信号即可实现分拣动作，大大减少现场调试周期；

3. 分拣机前后辊筒对接，减小与前后对接设备的间隙，保证输送分拣的稳定性及可靠性。

4. 可以实现货物单向、双向多角度分拣, 可实现分流、合流功能，又能对输送物品进行分拣，可以分拣纸箱、包裹、底部平整的软包。

三、规格参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | VD-SOR |
| 性能参数 |
| 标准长度（mm） | 1200 |
| 有效宽度（mm） | 800 |
| 最大输送速度（m/s） | 1.5 |
| 最大分拣载重（kg/m） | 50 |
| 最大处理量（本/小时） | 1200 |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 709mm*620mm*923mm |
| 通讯接口 | RS232 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 电源 |
| 供电输入 | AC220V |
| 额定功率 | ≤150W |
| 开发支持 |
| 开发支持 | SDK开发包 |
| 开发语言 | JAVA |

四、产品尺寸

# Text boxes

斜摆轮图书分拣线规格书

Specification for book sorting line with bevel gear