专注RFID智能终端设备研发和制造                                          潜心研发、精心制造、悉心服务

- 产品介绍

# CA-GF是一款多格口的工服、布草发放柜。主柜和副柜可以组合配置，提供小格口工服和大格口布草存储两种规格。主柜集成10寸触摸显示屏和高频刷卡，指纹等识别技术。主柜配置22格口，副柜配置24格口，或者3个布草格口+12个工服格口，可任意组合。

# 当有工服补货时，通过刷卡或者指纹打开空格口，在格口内放置工服和布草，关门后，RFID自动检测当前格口内放置的物品，在显示屏处进行显示和上传数据到服务器。

# 当有领取需求时，通过刷卡或者指纹选择想要的尺码和物品，柜子自动弹开对应的格口，取走对应物品即可。此时即可实现对领用人、领用尺码、领用物品、物品唯一号的管理。

# 二、产品特点

- 方便快捷 自动分配，RFID智能识别, 实时记录。

- 灵活配置 可提供多款格口柜，可根据实际情况进行配置，支持主副柜级联

- 人机交互 配备10寸智能屏，方便进行信息显示，操作简单。

- 领用检测 RFID可自动检测物品是否被领取的状态。

三、规格参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | CA-GF |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Android，可选配Windows系统 |
| 工控配置 | RK3288, 2G+8G |
| 物理参数 |
| 尺寸 | 柜体：1600mm(宽)*600mm(深)*2030mm（高) 工具小格口：283*309mm 副柜900mm(宽)*420mm(深)*1800mm（高) 工具大格口：575*628mm |
| 材质 | 1.0mm厚碳钢板 |
| 屏幕 | 10寸 分辨率1280*800 |
| 内部结构 | 格口；主柜22格口；副柜可选24格口或者3（大）+12格口。 |
| 通讯接口 | 网口 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 开门权限 |
| 高频刷卡 | 标配 |
| 指纹 | 选配 |
| 电源 |
| 电压 | 220V |
| 整机功耗 | ≤125W |
| 开发支持 |
| 开发支持 | SDK开发包 |
| 开发语言 | JAVA, C# |
| 操作环境 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH |
| 拓展选配功能 |
| 监控摄像头 | 选配 |
| Wifi | 选配 |

- 产品尺寸

# Text boxes

RFID智能工具格口管理柜

规格书