专注RFID智能终端设备研发和制造                                          潜心研发、精心制造、悉心服务

- 产品介绍

VD-BC针对于儿童使用的自助借还书机，外形卡通，容易吸引儿童的注意力。在使用上高度符合儿童操作，增加了易用性。内部集成超高频RFID核心模组，单次可快速读取多本借还图书，范围控制好，防止串读周围图书

# 儿童借还书机符合ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，支持多标签读取，可使用人脸识别，刷卡等识别等方式做图书借阅归还，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G等多种通讯方式。

# 二、产品特点

- 外观设计 外观卡通化设计，符合儿童喜爱，四周采用圆弧设计，防止碰撞受伤

- 灵活配置 可选配多种身份识别权限，让图书借阅、归还更便捷

3.可实现自无人化借还，减少管理员手动登记的麻烦流程，提高图书流通速率

三、规格参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | VD-BC |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Windows (可选配安卓） |
| 工控配置 | I5，4GRAM, 128G SSD（RK3399, 4G+16G） |
| 识别方式 | 射频识别（超高频RFID） |
| 识别速度 | 100pcs/s |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 1220mm*600mm*524mm |
| 材质 | 1.2mm厚碳钢板 |
| 颜色 | 米白、黄绿，面板：黄 |
| 屏幕 | 17寸 电容触摸屏 |
| 通讯接口 | 网口 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 超高频RFID |
| 频率范围 | 840MHz～960MHz |
| 空口协议 | EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013（可选配） |
| 开门权限 |
| 高频刷卡 | 标配 |
| 人脸识别 | 标配 |
| 电源 |
| 电压 | 220V |
| 开发支持 |
| 开发支持 | SDK开发包 |
| 操作环境 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 拓展选配功能 |
| 密码键盘 | 选配 |
| 身份证读卡模块 | 选配 |
| Wifi、4G | 选配 |

# 四、产品尺寸

# Text boxes

RFID智能档案柜规格书

UHF RFID Document Cabinet