专注RFID智能终端设备研发和制造                                          潜心研发、精心制造、悉心服务

- 产品介绍

立式工作站提供便捷的操作模式，使用者能够自行完成工具借还操作,具有图形化的友好操作界面，支持中英文语言切换的系统,能支持多个工具同时操作，使流程更加简化高效,提升工作效率，减少管理者的劳动强度。

二、产品特点

1.  21.5寸屏操作体验感强，视觉感丰富

- 可实现无人化借还，减少管理员手动登记的麻烦流程，提高工具领取速率；

- 配备多种识别权限，能准确记录借还人的信息，责任到人，确保工具完好性

三、规格参数

| 主要规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | VD-B7 |
| 性能参数 |
| 操作系统 | Windows (可选配安卓） |
| 工控配置 | I5，4GRAM, 128G SSD（RK3399, 4G+16G） |
| 识别方式 | 射频识别（超高频RFID） |
| 物理参数 |
| 整机尺寸（高*宽*深） | 2001mm*800mm*500mm |
| 屏幕 | 21.5寸电容触摸屏 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 屏比 | 16:9 |
| 工具领用数量 | ≤30件 |
| 通讯接口 | 网口 |
| 固定/移动方式 | 底部脚杯/脚轮 |
| 超高频RFID |
| 频率范围 | 840MHz-960MHz |
| 射频协议标准 | ISO 18000-6C（EPC C1 G2） |
| RFID主芯片 | Impinj R2000 |
| 识别权限，功能 |
| 人脸识别 | 标配 |
| 刷卡 | 标配 |
| 顶部监控 | 选配 |
| 电源 |
| 供电输入 | AC220V |
| 操作环境 |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH |

四、产品尺寸

# Text boxes

立式工作站规格书

Vertical workstation